Serviciul   Grăniceri                                                                        Border Guard SerVice

Al Republicii Moldova                                                             of the Republic of Moldova

Str. Petricani 19, MD – 2012 Chişinău · Tel: (373 22) 25 96 40 · Fax (+373 22) 25-96-51 · e-mail: serviciul.graniceri@border.gov.md

Nr.  3/5614  din  ” 07 ”  noiembrie 2011

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea serviciilor

prin metoda cererii ofertelor de preţuri

COP nr. 1916- OP/11 din 15.11.2011

Denumirea autorităţii contractante  Serviciul Grăniceri al RM

Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului) Chişinău, str. Petricani, 19

Numărul de telefon şi persoana de contact 25-96-27

Obiectul achiziţiei: servicii de proiectare a Pichetului de Grăniceri de tip unic.

| № | Denumirea serviciului | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Servicii de proiectare a Pichetului de Grăniceri de tip unic | buc | 1 |

Notă: Verificarea proiectului se va efectua la Direcţia Verificare şi Expertizare a proiectelor de construcţie de către benificiar.

Anexă: Tema de proiect

Termenul - limită de prezentare a ofertelor (data/ora) pînă la   15 noiembrie 2011,     ora 09.30

Criteriile de evaluare a ofertelor: Corespunderea tuturor cerinţelor, şi cel mai mic preţ fără TVA

Termenul şi condiţiile de prestare a serviciilor la comandă .

Valuta de achitare: Lei Moldoveneşti.

Termenul de valabilitate a ofertelor 10 zile.

Documentele obligatorii, prezentate de către Participantul la concurs până la termenul limită de depunere a ofertelor:

- Date despre Participant – original – confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului;

- Oferta – original – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

- Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

- Certificat de atribuire a contului bancar – original – eliberat de banca deţinătoare de cont;

- Licenţa de activitate– copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.

- Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie-original- eliberat de Participanr, care reflectă următoarea informaţie: experinţa acumulată, performanţa, numărul proiectelor executate.

- Certificat de atestare a participantului-copie- confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului

- Recomandaţii- original.

Preşedintele grupului de lucru						G.Veveriţa

Ex. Cebotari Taisia

Tel: 259-627

Anexa 1

Tema de Proiect :

Pichetul de Grăniceri.

I.    Beneficiar – Serviciul Grăniceri al RM.

II.   Etapa de proiectare –  Proiect de execuţie. Proiect – Tip.

III. Capitole proiectului: Proiect de schiţare; Cartea coloristică; Arhitectura; Reţele electrice

interioare; Reţele interioare de apă şi canalizare; Încălzirea şi ventilarea ; Reţele de semnalizare

de pază  şi depistarea incendiului ; Reţele de comunicaţii  radio-tv-telefon şi control video a

teritoriului; Sisteme Automatizate de dirijare.

IV. Perioada de proiectare –  18.11.2011 – 18.12.2011

V. Condiţii speciale :  - seismicitatea 7-8 grade; inundarea terenului lipseşte; alunecări de teren

lipsesc;

VI.   Genul construcţiei : - construcţie nouă.

VII.  Bloc administrativ  Pichetului de Grăniceri:

1. Cerinţele clădirii :    - Bloc administrativ - Subsol, Nivel 1, Nivel 2.

2. Subsol : - Cazangeria                            –  min 8m²

- Încăperea p/u generator         –  min 8m²

- Camera p/u reţinuţi M           –  min 8m²

- Camera p/u reţinuţi  F           –  min 8m²

- Camera p/u reţinuţi Minori   –  min 6m²

- Cantina p/u reţinuţi               –  min 12m²

- Duş p/u reţinuţi M                –  min 5m²

- Duş p/u reţinuţi F                  –  min 5m²

- Viceu p/u reţinuţi M              –  min 1,8m²

- Viceu p/u reţinuţi F               –  min 1,8m²

- Sala sportivă                          –  min 40m². Tenis de masă, Covor p/u lupte „Tatami”,

Aparataj p/u dezvoltarea forţei 2-3 buc.

- Spălătorie                               –  min 8m². Pentru 3 maşini de spălat.

- Uscătorie                                –  min 12m²

Total  :  ≈ 125 m2

3. Nivel 1: - Deserviciu pe pichet                               –  min 8m²

- Camera p/u păstrarea a armamentului    –  min 18m²

- Camera p/u Server                                 –  min 8m²

- Camera p/u curăţirea a armei                 –  min 6m²

- Sala de studii                                          –  min 30m² . Pentru 18 persoane

- Bucătărie                                                –  min 12m²

- Cantina                                                   –  min 16m²  . Pentru 9 persoane

- Camera de echipare                                –  min 30m². Pentru 50 persoane.

Trecerea maximală 18 persoane.

- Duş  M                                                   –  min 8m² . Intrarea din camera de echipare

- Duş  F                                                     –  min 8m² . Intrarea din camera de echipare

- Garsoniera cu bloc sanitar                     – min 20m2  . Pentru 3 persoane

Total  :  ≈ 135 m2

4.  Nivel 2 : - Cancelaria. Şef de pichet                                   –  min 15m². Pentru 1 persoana.

- Locţiitor  Şef de pichet                                       –  min 20m². Pentru 3 persoane.

- Camera pentru grupa de intervenţie                   –  min 20m²

- Camera de odihnă p/u grupa de intervenţie M   –  min 15m²

- Camera de odihnă p/u grupa de intervenţie F    –  min 15m²

- Sala de studii                                                      –  min 30m² . Pentru 18 persoane

- Garsoniera cu bloc sanitar                                  – min 20m2  . Pentru 3 persoane

Total  :  ≈ 135 m2

5.   Cerinţe constructive :

Fundaţia :                                   - blocuri de fundaţie din beton.

Pereţi portanţi şi auto-portanţi : -  Bloc de calcar.

Pereţi despărţitori :                    - Cărămidă.

Planşeu :                                    -  Panou din beton armat cu goluri.

Uşi şi ferestre :                          -   Blocuri de uşi şi ferestre din mase plastice –

metal.

Acoperiş :                                  -  Şarpantă de lemn.

-  Ţiglă din oţel

Finisaje interioare :                     -    tencuieli cu mortar

-     chituire

-    vopsea emulsie cu coloranţi

Finisaje exterioare :                     -     Plăci polisteren, chituire, vopsea emulsie cu

coloranţi  .

-     soclul din piatră naturală decorativă.

Pardosea :                                    -      linoleum

-     gresie ceramică

Reţele interioare de apă :             -     Ţeavă PPR (polipropilenă)

Reţele interioare de canalizare :   -     Ţeavă PHV Ø110, Ø50

Sistema de încălzire :                  -     Încălzire autonomă. Varianta 1: Cazan pe

combustibil gazos   şi cazan pe combustibil solid.

Varianta 2 : Cazan pe combustibil gazos   şi

cazan pe energie electrică

Ţeavă PPR (polipropilena)

Sistema de ventilare :                   -     naturală

VIII. Clădiri suplimentări

- Boxă pentru patru automobile (microbuse) – separate, în două boxe cu canal de vizitare .

- De prevăzut încălzirea de la centrala autonomă.

- Conform anexei Nr2.

IX. Bazin de sedimentare pentru canalizare. Hazna

-   trei fîntîni cu volumul necesar.

X. Rezervor de incendiu

- Beton armat monolit . Volumul necesar  V=75 m3

- De prevăzut alimentare adăugătoare cu apă de ploaie din sistemul de scurgere a clădirii.

XI. Volier pentru 4 cîini.

- Conform anexei Nr3.

Informaţii suplimentare  :

- Amplasarea încăperilor în grup pe nivele de coordonat cu beneficiarul în perioada de proiectare.

- Documentaţia de proiect de prezentat beneficiarului  în 4 (patru) exemplare.